ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА РАСХОДОМЕРА

* поля обязательные к заполнению

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| *Предприятие: | Дата: 13.10.2016 |
| *Адрес: | *Тел.: |
| *Контактное лицо: | Факс: |
| Должность: | E-mail: |
| Позиция и место установки: | *Количество: 1 |
| ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ |
| *Наименование измеряемой среды, свойства, электропроводность, состав и/или хим. формула, агрессивность, поведение | Вода, 10% раствор каустика или кислоты. Густое сусло 1500кг/м3 |
| *Рабочее давление, МПа | ___-105 – 2,4_____ (-1бар – 24бар) |
| *Температура среды измерения, °С | Мин -10___ | Макс __120_ |
| *Наличие механических примесей, % | __нет______ |
| *Наличие газовой фазы, % | ___10_____ |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| Место установки | √ В помещении | ☐ На открытой площадке |
| Температура окружающей среды, °С | Мин __-1______ | Макс _____50___ |
| Взрывозащита | √ Не требуется |
|  | ☐ Искробезопасная электрическая цепь Exia |
|  | ☐ Взрывонепроницаемая оболочка Exd |
|  | ☐ Искробезопасная электрическая цепь PO Ex ia I Ma |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА (требования) |
| *Диапазон измерения расхода, м3/ч | Мин ____0____ | Макс _____40___ |
| Номинальный расход, м3/ч | ______25-30__ |  |
| *Внутренний диаметр трубопровода, мм | ____65____ |  |
| Материал изолирующего вкладыша | ☐ Мягкая резина | ☐ Твердая резина | √ Фторопласт |
| Материал корпуса и фланцев расходомера | ☐ Углеродистая сталь | √ Нержавеющая сталь |
| * Расположение индикатора | √ Индикатор находится на преобразователе расхода | √ Индикатор находится отдельно от преобразователя расхода |

| Расстояние между первичным и вторичным преобразователями, м (для раздельной версии, стандартно 8 м) | _____стандарт___ |  |
| --- | --- | --- |
| *Напряжение питания | ☐ 90...260 В перем. | √ 10...36 В пост. |
| Погрешность | _____0,5___ % |  |
| *Выходной сигнал | √ 4 ÷ 20 мА | ☐ Modbus RTU/RS 485 |
| Степень зашиты | √ IP – 67 | ☐ IP – 68 |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ |
| *Способ установки на объекте (присоединение к объекту) | √ Фланцевое соединение (указать размеры фланца ________) ☐ Другая установка ______________________ |
| Длина прямого участка, м | До преобразователя ________ | После преобразователя ________ |
|  | Условия монтажа: 10 диаметров трубопровода до и 3 диаметра после |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА |
| Требуется для деятельности, находящейся в сфере государственного регулирования в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" |
| * ☐ Требуется | √ Не требуется |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ |
| Индикатор должен иметь универсальный крепёж – с возможностью установки на преобразователе и отдельно. В комплект должны входить ответные фланцы из нержавейки, прокладки и метизы из нержавейки. |

* поля обязательные к заполнению

Заполненный опросный лист просьба отправить на электронный адрес ep-volga@yandex.ru

или по факсу +7 (8352) 222-195